# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО, ОБЩЕГО (КВАРТИРНОГО), КОЛЛЕКТИВНОГО (ОБЩЕДОМОВОГО) ПРИБОРОВ УЧЕТА, А ТАКЖЕ ФОРМЫ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ ТАКИХ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

# В соответствии с  подпунктом «г» пункта 4 постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3168) приказываю:

# 1. Утвердить:

# критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

# форму акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

# порядок заполнения акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

# 2. Настоящий приказ вступает в силу с момента вступления в силу Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

# 3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства не позднее  10 дней со дня подписания направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

# 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

# Министр

# В.Ф.БАСАРГИН

# Приложение № 1

# к приказу Министерства

# регионального развития

# Российской Федерации

# от ________ г. № _____

# КРИТЕРИИ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО, ОБЩЕГО (КВАРТИРНОГО), КОЛЛЕКТИВНОГО (ОБЩЕДОМОВОГО) ПРИБОРОВ УЧЕТА

## 1. Настоящий документ определяет критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета холодной воды, горячей воды, электрической энергией, природного газа, тепловой энергии (далее – прибор учета соответствующего вида), подлежащих использованию соответственно при осуществлении расчета платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, отоплению.

## 2. Техническая возможность установки прибора учета соответствующего вида в многоквартирном доме (жилом доме или помещении), за исключением многоквартирного дома (жилого дома или помещения), указанного в пункте 5 настоящего документа, отсутствует, если в ходе обследования технической возможности его установки будет выявлено наличие хотя бы одного из нижеуказанных критериев:

## а) установка прибора учета соответствующего вида по проектным характеристикам многоквартирного дома (жилого дома или помещения) невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) и (или) без создания новых внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования);

## б) при установке прибора учета соответствующего вида невозможно обеспечить соблюдение  обязательных метрологических и технических требований к прибору учета соответствующего вида, в том числе к месту и порядку его установки, предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании;

## в) в месте, в котором подлежит установке прибор учета соответствующего вида, невозможно обеспечить соблюдение предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета соответствующего вида, которые необходимы для его надлежащего функционирования, в том числе из-за технического состояния и (или) режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены.

## 3. Техническая возможность установки в помещении многоквартирного дома, за исключением многоквартирного дома, указанного в пункте 5 настоящего документа, индивидуального, общего (квартирного) прибора учета тепловой энергии отсутствует, если по проектным характеристикам многоквартирный дом имеет вертикальную разводку внутридомовых инженерных систем отопления.

## 4. Техническая возможность установки прибора учета соответствующего вида в многоквартирном доме (жилом доме или помещении), за исключением многоквартирного дома (жилого дома или помещения), указанного в пункте 5 настоящего документа, имеется, если в ходе обследования технической возможности установки прибора учета соответствующего вида будет установлено отсутствие критериев, указанных в пунктах 2 и3 настоящего документа.

## 5. В отношении многоквартирных домов (жилых домов или помещений), для которых Федеральным законом от 23 ноября 2009г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено требование по их оснащению на дату их ввода в эксплуатацию определенными  видами приборов учета энергетических ресурсов, техническая возможность установки таких приборов учета имеется.

## 6. Результаты обследования технической возможности установки прибора учета соответствующего вида указываются в акте обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, форма и порядок заполнения которого утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

## _________________________________

# Приложение № 2

# к приказу Министерства

# регионального развития

# Российской Федерации

# от ________ г. № _____

# Форма

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО, ОБЩЕГО (КВАРТИРНОГО), КОЛЛЕКТИВНОГО (ОБЩЕДОМОВОГО) ПРИБОРОВ УЧЕТА

# г. __________________________				«___»__________20__г.

## 1. __________________________________________________________________

## (наименование организации (лица), проводящей  обследование)

## ____________________________________________________________________

## адрес регистрации : __________________________________________________

## ____________________________________________________________________

## адрес фактического местонахождения: ___________________________________

## ____________________________________________________________________,

## контактный телефон: _________________________________________________,

## 2. в лице ____________________________________________________________

## ____________________________________________________________________

## (ФИО лица - представителя  организации (лица), проводящей обследование)

## действующего на основании ___________________________________________

## ____________________________________________________________________

## (реквизиты документа организации (лица), проводящей обследование, подтверждающего факт уполномочивания такого лица на проведение обследования  )

## 3. в присутствии (указать, если присутствовали):

## ____________________________________________________________________

## (наименование организации (лица), ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и лица, представляющего ее (его) интересы в ходе обследования)

## ____________________________________________________________________

## (фамилия, имя, отчество собственника (представителя собственника) помещения, жилого дома в отношении проводится обследование )

## ____________________________________________________________________

## (иные лица, приглашенные участвующими лицами для участия в обследовании, например, эксперта)

## 4. проведено обследование на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки ___________________________________

## ____________________________________________________________________

## (индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового)

## прибора учета _______________________________________________________

## (холодной воды, горячей воды, электрической энергией, природного газа, тепловой энергии)

## 5. по адресу: _________________________________________________________

## ____________________________________________________________________

## (указать адрес многоквартирного дома (жилого дома)/ помещения, в отношении которого проводится обследование )

## 6. Обследование проведено путем: _____________________________________

## ____________________________________________________________________

## (указать каким образом проводится обследование: путем осмотра или с применением инструментов/средств измерений)

## с использованием следующих инструментов______________________________

## ____________________________________________________________________

## (указать наименование инструмента, если он используется при проведении обследования, а если используется средство измерения – указать его метрологические характеристики и дату истечения очередного межповерочного интервала средства измерения)

## 7. В результате обследования установлено: _______________________________

## ____________________________________________________________________

## ____________________________________________________________________

## (указать на наличие или отсутствие технической возможности)

## 8. Техническая возможность установки прибора учета отсутствует ввиду установления следующих критериев отсутствия такой возможности (указать, если будут выявлены):________________________________________________

## ____________________________________________________________________

## (указать конкретные выявленные в ходе обследования критерии отсутствия технической возможности установки прибора учета)

## ____________________________________________________________________

## ____________________________________________________________________

# 9. Особое мнение присутствующих лиц (при наличии):__________________________

# ____________________________________________________________________

# ____________________________________________________________________

# ____________________________________________________________________

# 10. Настоящий Акт составлен в ________экземплярах

# Подписи лиц, принимавших участие в обследовании:

# _____________________ (___________________________)

# _____________________ (___________________________)

# _____________________ (___________________________)

# Приложение № 3

# к приказу Министерства

# регионального развития

# Российской Федерации

# от ________ г. № _____

# Порядок заполнения акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета

## 1. В графе «1» указываются полное фирменное наименование организации (лица), проводящей обследование, а также ее контактные данные: адрес регистрации, адрес фактического местонахождения и контактные телефоны.

## 2. В графе «2» указываются фамилия, имя, отчество каждого лица - представителя организации (лица), проводящей обследование, а также реквизиты документа организации (лица), проводящей обследование, подтверждающего факт уполномочивания такого лица на проведение обследования (доверенность, поручение, наряд и т.д.).

## 3. В графе «3» указываются фамилия, имя, отчество каждого присутствующего при проведении обследования лица, в том числе:

## - представителя организации (лица), ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также наименование такой организации (лица);

## - собственника (представителя собственника) помещения, жилого дома в отношении которого подана заявка на установку индивидуального, общего (квартирного) прибора учета и подлежит проведению обследование;

## - лица, приглашенного участвующими лицами для участия в обследовании.

## 4. В графе «4» указываются вид прибора учета, в отношении которого проводится обследование наличия (отсутствия) технической возможности его установки, а именно указывается является ли этот прибор учета:

## - индивидуальным или общим (квартирным) или коллективным (общедомовым);

## - прибором учета холодной воды или горячей воды или электрической энергией или природного газа или тепловой энергии.

## 5. В графе «5» указываются подробный адрес многоквартирного дома  (жилого дома)/ помещения, в отношении которого проводится обследование.

## 6. В графе «6» указываются способ проведения обследования путем осмотра или с применением инструментов/средств измерений.

## В случае применения при проведении обследования инструмента указывается его наименование и характеристики.

## В случае применения при проведении обследования средства измерения указываются его наименование, метрологические характеристики и дату истечения очередного межповерочного интервала.

## 7. В графе «7» указываются результаты проведенного обследования, а именно наличие или отсутствие технической возможности установки прибора учета соответствующего вида.

## 8. Графа «8» заполняется в случае проведенным обследованием будет установлено, что отсутствует техническая возможность установки прибора учета соответствующего вида.

## В этом случае в графе «8» указываются конкретные выявленные в ходе обследования критерии отсутствия технической возможности установки прибора учета соответствующего вида.

## 9. Графа «9» заполняется в случае если у кого-либо из присутствующих при проведении обследования лиц имеется особое мнение относительно хода проведения и результатов обследования.

## В этом случае в графе «9» указываются фамилия, имя, отчество присутствующего лица, имеющего особое мнение, а также содержание особого мнения.

## 10. В графе «10» указываются количество экземпляров составленного акта, которое должно соответствовать количеству присутствующих при проведении обследования лиц.

## Составленные акты вручаются каждому из присутствующих при проведении обследования лиц.