Автоматизированная система коммерческого учёта регулирования и диспетчеризации энергопотребления АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО» является средством измерений, зарегистрированным в Госреестре СИ № 36695-08 и допущенным к применению в Российской Федерации.

С помощью этой системы решаются вопросы измерения количества потребляемых энергоресурсов, контроля над их текущими показаниями в режиме on-line, хранения и ведения баз данных с выдачей параметров учета и управления с диспетчерского пункта, мониторинга нештатных ситуаций, контроля балансов между отпущенными и потреблёнными ресурсами, проведения аналитики энергопотребления и выявления возможностей для экономии, а так же оценка параметров качества потребляемых ресурсов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 307 от 23.06.2006г. и других нормативных документов, с возможностью перерасчета за энергоресурсы ненадлежащего качества в автоматизированном режиме.

Необходимость использования автоматизированных систем для учёта энергопотребления в рамках требований нормативных документов

Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Отношения между хозяйствующими субъектами по отпуску тепловой энергии регулируется ФЗ №190 (Закон о теплоснабжении), в статье 15 которого в разделе Договора теплоснабжения указано, какие параметры определяют условия договора (пункт 8).

В числе прочих параметров  ( объём тепловой энергии и теплоносителя подлежащий поставке и приобретению, величина тепловой нагрузки установок потребителя и др.) в договоре должны определяться параметры качества теплоснабжения.

Параметры качества теплоснабжения характеризуют  температура и давление. Критериями отклонения от предоставления качественных параметров  ресурса являются требования ст. 542 ГК РФ, в частности, для многоквартирных жилых домов требования постановления №307 (приложение №1), для объектов социальной сферы – требования САНПиН 2.1.4.2496-09 (постановление №20 от 07.04.2009г.) и СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (для более подробной информации см. Приложение №1).

В требованиях этих документов, с целью расчёта отклонений параметров ресурсов ненадлежащего качества,  требуется регистрация времени начала и конца предоставления ресурса ненадлежащего качества, что не возможно осуществить с помощью приборов учёта в отчётах которых формируются только усреднённые значения.  Для примера: в теплосчётчике измеряемые параметры (температура, давление, расход) усредняются с минимальным временным интервалом 1 час, в связи с чем, возможные кратковременные превышения допустимых отклонений параметров не фиксируются. Т.к. расчётным периодом за энергоресурсы является месяц, суммарная продолжительность незафиксированного ресурса могут существенно влиять на размер платы за потреблённый энергоресурс.

С помощью системы АСКУРДЭ постоянно, с заданной оператором частотой (вплоть до секундного интервала),  фиксируются параметры, характеризующие качество поставляемого ресурса, что исключает потери измерений при усреднении значений, а так же регистрируются начало и конец поставки энергоресурса ненадлежащего качества, отправляются данные в аварийно-диспетчерскую службу с архивацией отклонений и предоставлением данных для перерасчёта (строго в соответствии с требованиями нормативных документов).

Применение автоматизированных систем для учёта энергопотребления в соответствии с экономической эффективностью и целесообразностью

- Основные преимущества использования системы АСКУРДЭ при установке приборов учёта энергоресурсов

- Экономическая эффективность мероприятий по сбору данных связанная с отсутствием необходимости доступа на объекты учёта и ручного съёма данных.

- Срок окупаемости затрат на установку и обслуживание системы обратно пропорционален количеству обслуживаемых объектов.

- Возможность оперативного контроля параметров энергоресурсов (анализ качества, контроль нештатных ситуаций, наблюдение за балансом потребления отпущенного и полученного ресурса).

- Комплексный охват всех видов ресурсов (тепло, вода, электричество, газ), а так же всех уровней учёта – источник энергоресурса, общедомовой, квартирный.

- Предоставление информации всем заинтересованным сторонам в соответствии с правами доступа.

- Использование прямого взаимодействия с системами биллинга (автоматический путь от прибора к квитанции без участия человека), с целью исключения субъективного фактора.

- Выгрузка данных о потреблении ресурсов во внешние аналитические системы управления энергосбережением, на основе которых рассчитывается экономия, прогнозы, целевые показатели и индикаторы программ по энергосбережению, формируется соответствующая отчётность.

- Система обеспечивает прозрачность взаимоотношений между субъектами ресурсоснабжения (РСО – УО (ТСЖ) – собственники).

- Оперативный контроль над энергоресурсами

C помощью связующих компонентов (модемов GSM и др.) и программного комплекса производится:

- Непрерывный контроль утечек, прорывов, технологических потерь, несанкционированного отбора ресурса.

- Непрерывный контроль параметров качества коммунальных ресурсов в соответствии с требованиями приложения №1 Постановления Правительства РФ № 307 «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам».

- Возможность использования различных средств сигнализации – датчики загазованности, затопления, несанкционированного доступа и др..

Информация обо всех событиях оперативно предоставляется диспетчеру системы (оператору учета), а в случае его отсутствия производится активное оповещение путём отправки сообщений на электронную почту(e-mail) и мобильный телефон (SMS).

- Использование специального терминала GPRS

Главное преимущество использования  этой технологии – круглосуточный доступ ко всем объектам учёта одновременно. Эксплуатационные затраты только за объём передаваемых данных.

Для работы в режиме GPRS модем должен выполнить 3 этапа соединения:

1. Регистрация в сети оператора сотовой связи

2. Получение доступа в Интернет у оператора сотовой связи

3. Соединение с сервером системы сбора данных (АСКУРДЭ)

Все GSM-модемы выпускаемые производителями имеют функцию работы по протоколу GPRS, но возможность такой работы без внешнего компьютера или специального контроллера отсутствует.

Для работы с прибором учёта без дополнительных устройств возможен лишь режим передачи данных CSD, который предполагает последовательный дозвон в голосовом режиме и повремённую тарификацию соединения.

Модем "ЭСКО-GPRS" (терминал), помимо сотового модуля имеет встроенный микроконтроллер, позволяющий выполнять все необходимые этапы соединения, автоматическое восстановление соединения после разрыва, возможность установки соединения по входящему звонку или SMS, использование доступа к резервному серверу.

Немаловажным, является наличие интерфейса RS-485, позволяющего организовать сеть устройств без дополнительных дорогостоящих преобразователей и вести одновременный мониторинг с формированием ведомостей всех объектов учета и регулирования.

Применение современных технологий

Технологии, использованные при создании аппаратно-программного комплекса, позволяют гибко настраивать организационную структуру системы.

Упрощается задача масштабирования, при которой при расширении ресурсов пропорционально растёт производительность и надёжность системы. При этом не требуется структурное изменение центрального узла системы.

Доступ пользователей к системе может оперативно и гибко настраиваться. При этом могут быть использованы различные каналы связи (локальные, беспроводные и глобальные сети).

Администрирование системы так же является относительно простой задачей, так как программный комплекс представляет собой структуру компонентов, независимую от продуктов сторонних производителей. Зачастую, установкой и обслуживанием программного комплекса может заниматься продвинутый пользователь.

В перечень поддерживаемых устройств постоянно включаются новые типы и модели приборов учёта различных ресурсов.

Требования энергетической стратегии России

Принятие «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» (Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р) и Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» (№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.) обозначило первоочередные направления повышения энергоэффективности, сроки внедрения ключевых мероприятий, формы наказаний нерадивых и поощрений активно работающих над вопросами энергосбережения.

Реализация Федерального закона «Об энергосбережении…» требует разработки и принятия около 40 подзаконных актов. В настоящее время, как отметил в своём выступлении на заседании Президиума Правительства РФ, состоявшемся 21 июня 2010 года Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин «… из 40 постановлений и приказов, предусмотренных соответствующим планом мероприятий, к 1 июня 2010 года было принято всего 16 документов …». Наряду с вновь принятыми подзаконными актами к закону «Об энергосбережении…», концепцию ресурсосбережения устанавливает «Энергетическая стратегия …», которая требует развивать автоматизированные системы коммерческого учета электрической и тепловой энергии розничного рынка (Гл. V, § 2, абз. 15, п.п. 4), а так же требует создания автоматизированных систем контроля и управления, информационно-управляющих комплексов оперативно-диспетчерского управления, высоконадежных каналов связи между различными уровнями диспетчерского управления ( Гл. V, § 2, абз. 13).